Приложение № 1

к ДОКУМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципального Заказчика: Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края.

1.2. Наименование объекта закупки: «Благоустройство территории памятника труженикам села» (далее - Работы).

1.3. Место выполнения работ: Красноярский край, Минусинский район, с. Городок.

1.4. Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта до 30.09.2022.

1.5. Виды и объем выполняемых работ предусмотрены локальными сметными расчётами (Приложение № 2 к Контракту).

2. Порядок (последовательность) выполнения работ

2.1. Последовательность выполнения работ устанавливается технологической последовательностью.

3. Требования к выполнению работ

3.1. В течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта, Подрядчик предоставляет:

- утвержденный график производства работ;

- приказ о назначении лиц, ответственных за проведение работ и соблюдение технологических процессов.

3.2. До начала производства работ, Подрядчик:

- согласовывает с Заказчиком применяемые материалы при выполнении работ путем предоставления соответствующих сертификатов, паспортов, либо штучных экземпляров материалов, изделий;

- согласовывает с Заказчиком цветовое решение, внешний вид изделий и материалов.

- согласовывает с Заказчиком места установки малых архитектурных форм;

- предусматривает организационно-технологические мероприятия по организации выполнения работ, в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

3.3. Подрядчик привлекает к исполнению работ только квалифицированных рабочих и обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда рабочих: выдачу необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), в соответствии с действующими нормами законодательства Российской Федерации.

В процессе выполнения работ, Подрядчик осуществляет контроль за соблюдением дисциплины своими работниками.

3.4. Подрядчик, при выполнении работ, выполняет требования правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, хранения материалов, соблюдения производственного порядка.

3.5. Подрядчик ведет журнал производства работ.

3.6. Подрядчик, на весь период производства работ, обеспечивает безопасное движение пешеходов.

3.7. Качество выполняемых работ соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.8. Подрядчик, при выполнении работ, использует исправное оборудование, инструмент, строительную технику и автотранспорт. Все измерительные приборы и инструменты проверены и имеют сертификаты соответствия.

3.9. Подрядчик обеспечивает целостность существующих инженерных сетей, объектов движимого и недвижимого имущества третьих лиц, расположенных в зоне производства работ. В случае нарушения данного обязательства, Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный своим действием (бездействием) Заказчику, либо третьим лицам.

3.10. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его товаров (материалов), лично Подрядчиком или с привлечением субподрядчиков.

3.11.  Подрядчик по своему усмотрению может либо самостоятельно изготовить малые архитектурные формы, либо закупить готовые.

3.12. Все работы, выполняемые по Контракту, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок проведения работ, являющихся предметом Контракта, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ.

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный Закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение

-  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

-  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Минэнерго России № 229 от 19.06.2003;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть2 - Строительное производство».

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».

- ГОСТ 9480-2012 «Плиты облицовочные из природного камня. Технические условия»

- ГОСТ 9.104 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации.

- ГОСТ 24099-2013-«Плиты декоративные из природного камня. Техническое задание.»

- ГОСТ 8267-93 щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.

- ГОСТ 17608-2017 Плиты бетонные тротуарные.

## - ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые.

-   ГОСТ 30245-2003. Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций.

-  ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технический условия"

Приведенный перечень нормативных документов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению при выполнении работ.

3.13. Подрядчик обеспечивает допуск к выполнению работ по Контракту лиц, прошедших инструктаж. При выполнении работ должны использоваться защитные средства.

3.14. При выполнении работ необходимо использовать материалы, изделия и конструкции, имеющие соответствующие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3.15. Оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

3.16. Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети, телефонные линии. В случае повреждения указанных систем Подрядчик обязуется восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

3.17. Применение чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения материала не допускается.

3.18. Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается. Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму, не допускается.

3.19. В период проведения работ участки, представляющие опасность для пешеходов и автотранспорта, должны огораживаться сигнальной лентой.

3.20. В ходе выполнения работ необходимо своевременно вывозить строительный мусор.

3.21. В процессе производства работ Подрядчик производит уборку образовавшихся в ходе выполнения работ отходов и мусора с мест производства работ.

3.22. По окончании работ Подрядчик осуществляет очистку территории от отходов (мусора) и уборку отходов (мусора).

4. Материалы, используемые при выполнении работ

4.1. Характеристика товаров (материалов, оборудование), используемых при выполнении работ:

Таблица 1

| № п/п | Общий вид | Характеристики используемых при выполнении работ оборудования, изделий и материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение металлическое | Ограждение металлическое Габариты секции: высота не менее - 1000мм; длина – 2500мм. Секции ограждения изготовлены из металлического профиля сечением 40*20мм толщина металла не менее 2мм. Стойки изготовлены из металлической профильной трубы сечением 60*60мм толщина метала не менее 3,5мм; обетонированы В15 сверху. Стойки закрыты заглушками. Все металлические элементы огрунтованы ГФ-021 и окрашены краской ПФ-115,(оттенок дополнительно согласовывается с заказчиком). Габариты калитки: высота не менее - 1000мм; длина не менее – 2500 мм. Калитки изготовлены из металлического профиля сечением 40*20мм толщина металла не менее 2мм, 60*60*3,5мм Все металлические элементы огрунтованы ГФ-021 и окрашены краской ПФ-115, (оттенок дополнительно согласовывается с заказчиком). Столбы обетонированы В15 сверху. Стойки закрыты заглушками. |
| 2 | Бортовой камень 100.20.8 ГОСТ 32961-2014 | Камни бортовые бетонные Марка БР-100.20.8 Класс бетона не ниже В22,5 Обетонирование бетоном В15 |
| 3 | Эскиз плитки (брусчатки) ГОСТ 17608-2017 | Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая Габариты: длина 200мм, ширина 100мм, толщина не менее 40мм. Класс бетона не ниже В 22,5 Цвет: серый и красный |
| 4 | ГОСТ Р 54350-2015 | Светильник светодиодный 50 w Температура свечения: не менее 4000 К Угол раскрытия светового потока 120° |

| 5 | Пример урны железобетонной ГОСТ 13015-2012 | Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой Класс бетона не ниже М200 Цемент не ниже М500, с добавлением стекловолокна или фиброфлексом Габариты: высота 500-600мм, ширина 400-500 мм Внутренний объем бака-20-35 л |
| --- | --- | --- |
| 6 | Пример скамьи парковой ГОСТ 19120-93 | Скамья парковая Габариты: 2030*400*470мм Сиденье: из хвойных пород древесины + тонировочный состав с антисептиком |
| 7 | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ- 021. | Массовая доля нелетучих веществ: 54-60 % Степень перетира: Не более 40 мкм Время высыхания до степени 3 при температуре (105±5)°С: Не более 35 мин Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С: Не более 24 часов |
| 8 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3 сп/пс. ГОСТ 30245-2003 | Размер: 80*80 мм Толщина стенки: 4мм Площадь поперечного сечения: 11,75 м2 Отклонения по высоте и ширине: ±1,0, но не менее ±0,5 мм Ix - Осевые моменты инерции относительно центральных осей корытного сечения по оси х:111см4 Wx - Моменты сопротивления изгибу корытного сечения по оси х:27,74см3 Iy - Осевые моменты инерции относительно центральных осей корытного сечения по оси y:111см4 Wy - Моменты сопротивления изгибу корытного сечения по оси y:27,74см3 |
| 9 | Трубы стальные квадратные. ГОСТ 8639-82. | Размер: 60*60мм Толщина стенки: 3,5мм Площадь сечения: 7,7 Момент инерции: 40,44 Момент сопротивления: 13,48 |
| 10 | Сталь арматурная, горячекатанная, периодического профиля. ГОСТ 5781-82. | Класс: А-III(А400) Диаметр: 10мм Площадь поперечного сечения: 0,785 Предельные отклонения: +5,0 Марка стали: 80С |
| 11 | ГОСТ 13579-78 | Блоки бетонные для стен, подвалов полнотелые ФБС 12-4-6-Т Класс бетона: В7,5 Объем бетона: 0,265м3 Расход стали: 1,46кг |
| 12 | Плиты декоративные на основе природного камня(гранит) тип IM, шлифованные | Таблички алюминиевые из композитных материалов под гранит Размер: 600*600*18 мм-6 шт; 500*700*18мм-1 шт ;300*400*18мм-1 шт. Способ нанесения рисунка: лакирование на лицевом слое |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень-гравий Марки: М400 Фракция: 40-80 (70) мм Наибольший размер зерен: не более 70 мм |
| 14 | Номерные таблички | Кассеты прямые из нержавеющей композитной панели, с раскроем и пескоструйной обработкой, покрытые лаком. Размер: 200*200 Количество: 20 штук |

4.2. Товары (материалы), имеют соответствующие сертификаты качества и соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Товары (материалы) удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов), а также за предоставление товаров (материалов), обремененных правами третьих лиц.

5. Требования к результатам работ

5.1. По окончании работ, Подрядчик представляет Заказчику следующую исполнительную документацию:

- фотоматериалы до и после проведения работ (в электронном виде) по требованию Заказчика;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- исполнительные схемы с нанесенными техническими параметрами малых архитектурных форм и привязкой к существующим зданиям, строениям, сооружениям, элементам благоустройства;

- протоколы испытаний материалов (если Подрядчик изготавливает малые архитектурные формы самостоятельно), сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество товаров (материалов, изделий), используемых при выполнении работ;

- акт о приемке выполненных работ (КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ (КС-3);

- счёт и/ или счёт-фактуру.

6. Гарантии качества на результаты выполненных работ

6.1. Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет 5 (пять) лет со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).

6.2. В течение гарантийного срока, Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление обнаруженных дефектов, допущенных по вине Подрядчика, в согласованный с Заказчиком срок.

6.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, создается комиссия, в состав которой Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков и дефектов.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов, Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу для составления соответствующего акта по фиксированию недостатков, дефектов, и определению их характера.

6.5. Ущерб, причиненный третьему лицу в течение гарантийного срока, причиной которого явились неудовлетворительные результаты выполненных работ, компенсируется Подрядчиком.

7. Распределение рисков

7.1. До подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик.